## Slide 1
电机位置检测与闭环控制

## Slide 2: 内容提要
编码器概述
光电编码器
霍尔编码器
步进电机闭环控制
实践：用编码器对步进电机进行闭环控制

## Slide 3: §1 编码器（encoder）概述
用于提供反馈，将角位移或线位移转换为电信号的装置。
感知位置，方向，速度，或计数，广泛应用于高度、行程、角度及速度的可靠或精确测量。
分类
检测能力
增量式
（Incremental）
单圈绝对值式（Absolute）
传感器形式
光电式
霍尔式
多圈绝对值式
磁阻式
电容式
 | 光电式 | 霍尔式 | 磁阻式 | 电容式
结构 | 复杂 | 简单 | 较复杂 | 灵活
体积 | 较大 | 小 | 较小 | 小
精度 | 高 | 较高 | 高 | 高
成本 | 较高 | 低 | 较低 | 较低
环境要求 | 高 | 低 | 低 | 低
抗干扰 | 弱 | 一般 | 强 | 高
特点

## Slide 4: 编码器的应用
编码器
测量角位移
光栅尺
测量线位移
步进电机+编码器
电驱-数显铣床
登辉项目中使用数控铣床
光栅尺
闭环 步进
电机
操控盒

## Slide 5: §2.1 结构（增量式）
发光元件：LED
码盘：刻有规则的透光线条的圆盘。
光敏元件：光电传感器
安装在电机转轴上的码盘旋转，LED发出的光经过码盘，产生透光和不透光的光脉冲。
光敏元件检测光脉冲，转换成数字信号输出。
绝对值式编码器有更复杂的码盘

## Slide 6: §2.2 检测原理
← 向左移动
t
光敏传感器
光源
t
向右移动 →
t
t
光敏传感器
光源
周期

## Slide 7: §2.2 检测原理
向左移动（逆时针）
  当A相出现上升沿时，B相为 HIGH；
  当A相出现下降沿时，B相为 LOW.
向右移动（顺时针）
  当A相出现上升沿时，B相为 LOW；
  当A相出现下降沿时，B相为 HIGH.
将 A相 接到 uno 的外部中断
  在中断ISR中，读取 B相 电平。
  根据触发方式（上升沿或下降沿）和 B相 电平，判断电机转动方向。
  对周期加减计数，根据编码器分辨率（P/R），计算出角度增量（相对初始点的角位移）。
← 向左移动
向右移动 →

## Slide 8: §2.3 实践：读取编码器信息，显示脉冲计数值
初始化端口
上电
初始化串口
启动时间中断
串口打印计数值
根据方向
加减计数
计数
setup()
外部中断
时间中断
启动外部中断
Resolution: 脉冲数/圈
棕：Vcc，uno 5V
蓝：0V（COM，共阴极），uno GND
黑：A相输出，uno D2 或 D3（外部中断）
白：B相输出，uno 数字口
橙：Z相输出（零点槽信号，本次不用）
限时：30分钟
用loop代替时间中断亦可，但不能用delay进行延时，否则影响外部中断的触发。
w13-s1-readEncoder.ino

## Slide 9: §3 霍尔编码器
霍尔效应（Hall Effect）
  一种磁-电转换效应，于1879年由美国物理学家 Edwin H. Hall 在研究金属导电机制时发现。
  金属材料的霍尔效应太弱，没有得到应用。
  使用半导体材料制造的霍尔元件具有显著的霍尔效应，霍尔式传感器开始得到广泛应用。
    载流子（N型半导体为电子，P型半导体为空穴）受磁场洛伦兹力作用产生偏转，在垂直于电流方向形成电场，即霍尔电场，相应的电压称为霍尔电压。
  霍尔式传感器可用于测量电流、电压、磁场、位移、力、压力、速度、加速度和机械振动。

## Slide 10: §3 霍尔编码器
霍尔编码器
  检测原理与光电编码器相似。
光电式 | 霍尔式
码盘 | 磁环
光电传感器 | 霍尔元件
A、B两相输出 | A、B两相输出
每圈脉冲数 103 量级 | 每圈脉冲数 101 量级
带霍尔编码器的减速电机
磁环
霍尔元件

## Slide 11: §4.1 开环和闭环控制的基本概念
开环控制：无反馈信息的系统控制方式。
闭环控制：根据控制对象的输出反馈来进行校正(测量值与目标值的偏差)的控制方式。
开环控制
无反馈信息的系统控制方式
闭环控制
根据控制对象的输出反馈，校正测量值与目标值的偏差。

## Slide 12: 开环与闭环控制的基本流程
控制器
执行器
控制对象
控制量
给定值
被控量
干扰
控制器
执行器
控制对象
控制量
给定值
被控量
干扰
反馈环节
反馈量
比较器
开环控制系统
闭环控制系统

## Slide 13: §4.2 Bang-Bang 控制
起停式控制（Bang-Bang control），也称为砰砰控制、开关控制。
让输出在两种状态之间切换的闭环控制器。
  例：最大火力烧开水，在煮沸后关闭热源。
温度测量
温度阈值
比较
停机
停机时间
比较
开机
> 2 min
≤ 2 min
超过阈值
低于阈值
Bang！
Bang！

## Slide 14: 实践：用 Bang-Bang 控制步进电机的相对位置
用面板上的独立编码器作为定位编码器；
用步进电机自带的编码器作为反馈编码器；
定位编码器的计数 > 反馈编码器的计数，电机正向定速旋转；
定位编码器的计数 < 反馈编码器的计数，电机反向定速旋转。
提示
  两个编码器的A相各接一个外部中断，分别计数；
  利用之前介绍的步进电机调速方式（时间中断设置速度值，loop根据速度值打脉冲）。
限时：30 分钟
w13-s2-BangBangControl.ino

## Slide 15: §4.3 PID 控制
比例-积分-微分 （Proportional Integral Derivative）控制
  其中，表示输出，表示偏差，分别为 比例/积分/微分 系数。
  经典控制理论中最重要的控制方法，历史悠久。
  至今， PID算法及其改进算法仍是最简单、有效且应用最广泛的常用控制方法。
P
I
D

## Slide 16: 实践：步进电机位置的比例控制
将上例由 Bang-Bang 控制，改为比例控制。
  步进电机的转速：根据目标角度与实测角度的差值大小确定。
  注意：步进电机存在最大转速。
    当角度偏差大于某个数值（如10°），步进电机以最大转速运行；
    当角度偏差小于某个数值（如10°），步进电机的转速与角度偏差成比例。
限时：20 分钟
w13-s3-proportionalControl.ino